充值机脱机操作简易说明

1、设置脱机模式

充值机连接电源，在充值机上按P68，屏幕显示“P68”后，按“确认”键，充值机滴的一声响，表示设置脱机模式成功.

注：脱机操作时，所有指令按键输入后，需注意屏幕必须有显示出来，没有显示则表示按键没有成功需重按。如按P68, 屏幕则必须显示出P68才表示按键成功。

2、如何设置扣费费率

第一步：放管理卡　屏幕显示9L时表示放卡位置正确，充值机已感应到管理卡。

注：充值机的IC卡感应区位于充值机“确认”键位置，充值机将卡压在“确认”键位置时, 即可感应到此卡。

第二步：设置模式

设置长出水模式    按P11——屏幕显示P11——确认—显示HH  表示设置成功

设置定值出水模式  按P12——屏幕显示P12——确认—显示HH  表示设置成功

设置计时模式      按P13——屏幕显示P13——确认—显示HH  表示设置成功

设置计量模式      按P14150——屏幕显示P14150——确认—显示HH  表示设置成功（注：150代表脉冲）

第三步：设置费率

例：按P6002001——屏幕上显示P60002001——确认——显示HH　表示设置成功

计时扣费时，按P6002001，002代表2秒，001代表1分，为2秒扣1分钱

计量扣费时，按P6002001，002代表1升，001代表1分，为1升水扣1分钱

如按时间收费时，扣费费率想设成为3秒钟2分钱，则应为P6003002

如按流量收费时，扣费费率想设成为1升水5分钱，则应为P6001005

3、如何充值

放用户卡——屏幕显示卡号（7位数）——显示余额——按充值数额——显示所按数额——确认——屏幕显示HH 和所充金额（如50）表示充值成功

4、如何挂失和找回余额

放挂失卡——显示LL- ——按P58和丢失卡的卡号（7位数）——确认——显示HH 表示挂失成功

丢失卡挂失成功后，放挂失卡——显示LL-——按P99——屏幕显示P99——确认——显示卡号——显示余额  即可找回丢失卡的卡内余额

5、如何清空充值机的数据

放密码卡——显示55

第一步 按P81——屏幕显示P81——确认——显示HH  表示清空充值机内的累计充值总额成功

第二步 按P98——屏幕显示P98——确认——显示HH  表示清空充值机内的充值明细成功

技术QQ：1539878360  技术电话：0731-83992750  13677347176  热线电话：400-608-3848